北京金隅砂浆有限公司

2019年自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，北京金隅砂浆有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

1．企业基础信息

北京金隅砂浆有限公司位于房山区窦店镇亚新路17号，厂区西临107国道，北临六环路，东临商周遗址。

北京金隅砂浆有限公司企业自行监测方式为手动监测方式，手动监测为委托有资质的公司北京新奥环标理化分析测试中心进行监测。

表1  北京金隅砂浆有限公司基础信息

| 企业名称 | 北京金隅砂浆有限公司 |
| --- | --- |
| 污染源类型 | ■ 废气企业 □废水企业 □污水处理厂 □重金属企业 |
| 地址 | 北京市房山区窦店镇亚新路17号 |
| 所在地经度 | 116º 1ˊ2" | 纬度 | 39º61ˊ7" |
| 法人代表 | 关生林 | 法人代码 | 91110000051367224H |
| 联系人 | 李亚玲 | 联系电话 | 13681235717 |
| 所属行业 | 非金属矿物制品 | 投运时间 | 2012.8.12 |
| 自行监测方式 | □自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 ■仅手工监测 |
| 手工监测方式 | 自承担 | □是 ■否 |
|  | 委托监测机构名称 | 北京新奥环标理化分析测试中心 |
| 排放污染物名称 | 粉尘 |
| 主要产品 | 干混砂浆 |
| 生产周期 | 每年3月到11月生产，12月、1月、2月左右季节性停产。 |
| 主要生产工艺 | 筛分系统、输送系统、上料系统、配料系统、计量系统、混合系统、包装系统、除尘系统。 |
| 治理设施 | 除尘器 |

2．监测点位示意图

金隅砂浆公司企业自行监测点位示意图见图1、图2。（在厂区平面图上标注监测点位置、名称、编号及经纬度，并附排放口设置的监测点位照片）

图 1金隅砂浆公司自行监测点位图

生产I线厂区平面图

图2  金隅砂浆公司自行监测点位示意图

生产II线厂区平面图

监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表2。

表2 废气和环境空气监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手工监测 | 生产二线包装及生产除尘器（1号） | 颗粒物 | 委托新奥环标理化分析测试中心 | 粉尘每月进行监测一次。 | 完成监测后次日公布 |
|  |  | 生产二线包装及生产除尘器（2号） | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 生产一线包装及生产除尘器（3号） | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 生产一线包装及生产除尘器（4号） | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 原料制备线除尘器（5号） | 颗粒物 |  |  |  |
| 环境空气 | 手工监测 | 生产I线、生产II线 | 无组织排放浓度 | 委托新奥环标理化分析测试中心 | 每年进行监测一次 | 不进行公示 |
| 备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |

2．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表3。

表3  废水和水环境监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水（地下水） | 手工监测 |  | pH值、化学需氧量、氨氮…… |  | 每年进行监测一次 | 不进行公示 |
| 备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |

3．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 手工监测 | 生产I线 生产II线 | 连续等效A声级 | 委托北京新奥环标理化分析测试中心 | 每季度监测一 次 | 完成监测后次日公布 |

- 监测评价标准

根据房山区环境保护局《关于北京金隅砂浆有限公司环境影响报告书的批复》本企业执行标准如下：

- 废气和环境空气评价标准

排口废气执行《水泥工业大气污染排放标准》，DB11/1054-2013规定标准中，表1中第II时段。

表5 废气评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产二线包装及生产除尘器(FQ-0001） | 颗粒物（mg/m3） | 10 | 《水泥工业大气污染排标准》，DB11/1054-2013 |
|  | 生产二线包装及生产除尘器（FQ-0002号） | 颗粒物（mg/m3） | 10 |  |
|  | 生产一线包装及生产除尘器（FQ-0003号） | 颗粒物（mg/m3） | 10 |  |
|  | 生产一线包装及生产除尘器FQ-0004号） | 颗粒物（mg/m3） | 10 |  |
|  | 原料制备线除尘器（FQ-0005号） | 颗粒物（mg/m3） | 10 |  |

2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。详见表7。

表6 噪声评价标准一览表

| 类别 | 监测项目 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准 |

- 监测方法及监测质量控制

1．手工监测

金隅砂浆噪声为委托有资质的公司北京新奥环标理化分析测试中心进行监测。

2．监测信息保存

北京金隅砂浆公司建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及委托手工监测委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。

企业自行监测信息公开网址是：

http://www.bbmg-m.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=61

北京金隅砂浆有限公司

2019年3月1日

# Text boxes

空地

办公楼

地

磅

砂库

砂库

砂库

磅房

砂库

散装

原料制备线

中试线车间

（停用）

配电室

办公楼

垃

圾场

砂棚

绿化带

联合储库

东车间

生产I线包装及除尘（4号）

干砂棚

上砂区

成品库

主车间

4号

堆场

散装

厕所

堆棚

原料库

门卫

生产II线包装生产除尘（1号）

生产II线包装生产除尘（2号）

生产II线包装及生产除尘（2号）

线包装生产除尘（1号）

生产I线包装及除尘（3号）

原料制备线除尘（5号）